## Объявление

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан объявляет  конкурс на приобретения и монтаж нижеследующего оборудования системы видеонаблюдения:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP камера уличная моноблочная c ИК подсветкой. Разрешение 2MP. Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, Светочувствительность 0.005 лк, Варифокальный объектив 2.8~12mm ИК-подсветка до 50м, IP67, IK10,Питание DC 12 В / PoE | шт. | 34 |
| 2 | IP камера миникупольная c ИК подсветкой. Разрешение 2MP. Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, Светочувствительность 0.005 лк, Варифокальный объектив 2.8~12mm ИК-подсветка до 30м, IP67, IK10,Питание DC 12 В / PoE | шт. | 11 |
| 3 | IP камера поворотная уличная c ИК подсветкой. Разрешение 2MP. Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS, Светочувствительность 0.05 лк @(F1.5, AGC вкл), Оптическое увеличение 30х, ИК-подсветка до 150м, IP66, Питание AC24В/-PoE | шт. | 8 |
| 4 | Сетевой видеорегистратор (NVR). Видеовход 16 каналов до 12Мп, Вх/Вых. bitrate160 Мб/c / 256 Мб/с, HDMI выходы 4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p, Видеосжатие H.265/H.264/MPEG4, 4 SATA HDD до 6ТБ, Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet. | шт. | 4 |
| 5 | HD видеорегистратор (DVR). Видеовход 16 каналов, Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер, Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, Видеосжатие H.265/H.264/MPEG4, 4 SATA HDD до 6ТБ, Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet. | шт. | 1 |
| 6 | HDD 4 TB. Жесткий диск для системы видеонаблюдения | шт. | 5 |
| 7 | Клавиатура управления. Управление камерами и видеорегистраторами | шт. | 2 |
| 8 | Сетевой коммутатор 48 портовый. Управляемый коммутатор уровня 2+, 48 портов 10/100/1000Base-T и 4 порта 1000BASE-X 100/1000BaseX (SFP) | шт. | 1 |
| 9 | Сетевой коммутатор 8 портовый. Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100Base-TX, 4 порта | шт. | 10 |
| 10 | Медиаконвертер. Для преобразования 100/1000Base-T в 100/1000Base-FX с SFP-портом | шт. | 4 |
| 11 | Модуль SFP оптический. Двухволоконный модуль, SFP 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (14dB) | шт. | 24 |
| 12 | Рабочая станция для оператора видеонаблюдения. CPU Intel Core i7-7700/ID-Cooling SE214X/MB Gigabyte H110-D3/DDR4 16GB/SSD Kingston 120GB x 2/DVD-RW/case Gigabyte IF233/Gigabyte 700W/kb+mouse Gembird) | шт. | 2 |
| 13 | LCD монитор 43”. Профессиональный монитор для системы видеонаблюдения. 43” LED Monitor, TFT-LED Backlight, Разрешение full HD 1920×1080, Яркость 260cd/㎡, Контрастность 1200:1, Питание 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, Размеры (W×H×D) 968mm×565mm×78mm | шт. | 5 |

Предложения принимаются с 2 марта по 11 марта 2018 года

Контакты: тел:2395303, электронная почта:______________